LOCTITE 406

Цианакрилатный клей моментального действия низкой вязкости. Предназначен для склеивания трудносклеиваемых сортов каучука, синтетических материалов, металлических, пластмассовых и эластомерных материалов. Продукт особенно пригоден для склеивания пластмасс и резины, в частности этилен-пропилен-динетерполимерового эластомера, когда необходима быстрая фиксация склеиваемых материалов.

Инструкция по применению:

Очистить склеиваемые поверхности очистителем Loctite 7063. Нанести клей экономно на одну поверхность. Избыток клея  продлевает время отверждения и влияет на прочность склеивания. Соединить склеиваемые поверхности и зафиксировать на 5 – 10 сек. Окончательная прочность соединения достигается в течение 24 час.

20 мл. – арт. 40620

50 мл. – арт. 19206