НАБОР ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ПОЛИОЛЕФИНОВ

Предназначен для склеивания трудносклеиваемых пластмасс, таких как, полиэтилен, полипропилен, силикон, термопластики, эластомеры, фторопласты, политетрафторэтилены, этиленпропиленовый тройной сополимер, силиконовые резины.

Инструкция по применению:

Очистить поверхность очистителем Loctite 7063. Нанести на трудносклеиваемые поверхности (трудносмачиваемые) праймер Loctite 770 кисточкой. Дать просохнуть в течение 30-60 сек. Нанести клей 406 на одну поверхность и соединить детали с легким прижатием на 15 - 20 сек. Окончательная прочность соединения достигается в течение 24 часов.

Набор - арт. 18970

Праймер 770 - арт. 77010

Клей 406 - арт. 40620