LOCTITE 573

Анаэробный фланцевый герметик низкой прочности. Предназначен для уплотнения жестких металлических фланцев с зазором до 0,1 мм. Отверждается при отсутствии кислорода и контакте с металлом уплотняемых деталей. Устойчив к воздействию технических жидкостей, применяемых в автомобиле.

Инструкция по применению:

Сопрягаемые поверхности очистить очистителем Loctite 7061. Нанести герметик на одну из поверхностей. Соединить детали. При низком давлении уплотнение обеспечивается сразу после нанесения. Готовность к эксплуатации – 2 час. Рабочий диапазон температур от –55 до +150(С.

50 мл. – арт. 57328