ФИКСАТОР ВАЛ – ВТУЛКА 660

• Обладает высокой вязкостью и прочностью

• Обеспечивает прочность соединения при зазоре от 0,07 до 0,25 мм

• Высокая температурная стойкость( от -55ºС до +150ºС)

• Защищает от коррозии

• Пригоден также для стопорения винтов и гаек от М10

Область применения:

Восстановление и ремонт изношенных посадочных мест валов, подшипников, шлицов в элементах трансмиссии и двигателя. Компенсация зазора у прослабленных призматических шпонок и клиновидных профилей.

Инструкция по применению:

Для улучшения результатов обработать детали очистителем Loctite 7061.

Нанести необходимое количество продукта, цилиндрические детали смонтировать,  слегка вращая, и оставить до отверждения.

Начальная прочность – через 30 минут. Готовность к полной нагрузке – через 2 часа.

Продукт специфицирован как Loctite 660.

Не применяется  для деталей из дерева и полимеров.

Воздух в упаковке сохраняет продукт жидким.

50 мл. – Арт. 18956