| LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| --- | --- | --- |
| LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 243– Резьбовой фиксатор средней прочности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и обезжирите сопрягаемые поверхности очистителем LOCTITE и дайте им высохнуть. Покройте несколько крайних витков наружной резьбы, заполните канавки резьбы в зоне сопряжения. При применении на резьбах большого диаметра и/или на увеличенных зазорах, рекомендуется нанесение материала также на внутреннюю резьбу. Соберите узел с необходимым моментом. СОСТАВ: гидропероксид кумена, малеиновая кислота, диметакрилат. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ««Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |