| LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 |
| --- | --- | --- |
| LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 |
| LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 |
| LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 |
| LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 |
| LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 |
| LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | LOCTITE 648 Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПИСАНИЕ Loctite 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах меду металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью ПРИМЕНЕНИЕ: С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть заполнен продуктом. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. БЕЗОПАСНОСТЬ: Соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими изделиями ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 80 C до 210C. ОБЪЁМ: 5 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 |