| Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Loctite 8151 - алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 |
| --- | --- | --- |
| Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 |
| Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 |
| Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 |
| Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 |
| Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 |
| Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 | Высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка LOCTITE LB 8151 ОПИСАНИЕ: - Алюминиевая противозадирная смазка-аэрозоль с добавлением графита для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая пригорание, заклинивание и коррозию соединений. Применяется на направляющих и шарнирах в тормозных системах, тыльных сторонах тормозных колодок для предотвращения их пригорания и подклинивания, крепежных соединениях выпускного коллектора и катализатора, в местах соединения ступицы и колеса ПРИМЕНЕНИЕ: - Поверхности должны быть чистыми, на них не должно быть окалин, смазок и окисей. При необходимости воспользуйтесь очистителем Loctite 7063. Энергично потрясите баллон перед использованием. Нанесите Loctite 8151 с расстояния 15-20 см., формируя на чистых поверхностях однородную пленку БЕЗОПАСНОСТЬ: Не вдыхать пары. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. СОСТАВ: Минеральное масло, графит алюминия. ХРАНЕНИЕ: Продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности указан на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва ул. Колокольников пер. д.11, тел: +7 (495) 745-55-88 |