| LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева стекол ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 3863 - комплект для ремонта поврежденных нитей обогрева автомобильных стекол. Рассчитан для восстановления повреждений длиной до 10 см. Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители. ПРИМЕНЕНИЕ: Найти неисправный участок нагревательного контура. Отключить нагревательный контур от источника напряжения. Очистить поверхность с помощью Loctite 7063. Убрать защитную пленку с трафарета. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать. Перед использованием бутыль взболтать. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью кисточки. Оставить высыхать. Повторить нанесение 3 раза с перерывом 5 мин. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов. СОСТАВ НАБОРА: токопроводящее покрытие, кисть и шаблон. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте в закрытом виде при температуре от 8°C до 20°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |