| LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  | LOCTITE MR 5923 - герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5923 - Представляет собой медленно сохнущую жидкость, после испарения растворителя образует на поверхности мягкую липкую пленку. Основные области применения - обработка жестких прокладок, обработанные поверхности с небольшим зазором, резьбовые соединения, двигатели авиационных и морских судов. ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности с помощью растворителя, не содержащего масла. При применении в качестве уплотнительной прокладки, нанесите продукт шпателем на одну сторону уплотнителя, формируя тонкую пленку, разместите уплотнитель на узле. Покройте продуктом вторую сторону уплотнителя и соберите узел. Узел готов к эксплуатации через 4 часа, полная полимеризация наступает после 24 час. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5923 - герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5923 - Представляет собой медленно сохнущую жидкость, после испарения растворителя образует на поверхности мягкую липкую пленку. Основные области применения - обработка жестких прокладок, обработанные поверхности с небольшим зазором, резьбовые соединения, двигатели авиационных и морских судов. ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности с помощью растворителя, не содержащего масла. При применении в качестве уплотнительной прокладки, нанесите продукт шпателем на одну сторону уплотнителя, формируя тонкую пленку, разместите уплотнитель на узле. Покройте продуктом вторую сторону уплотнителя и соберите узел. Узел готов к эксплуатации через 4 часа, полная полимеризация наступает после 24 час. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 518-фланцевый герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE 518 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Идеально подходит для жестких стальных, железных и алюминиевых фланцев. Подходит для применения на вертикальных и перевернутых жестких металлических фланцах, т.к. имеет консистенцию геля (не стекает). Собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки ПРИМЕНЕНИЕ: Если на поверхности детали имеются следы старой прокладки, удалите их с помощью очистителя LOCTITE 7200. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится непрерывной полосой или пленкой. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  | LOCTITE MR 5923 - герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5923 - Представляет собой медленно сохнущую жидкость, после испарения растворителя образует на поверхности мягкую липкую пленку. Основные области применения - обработка жестких прокладок, обработанные поверхности с небольшим зазором, резьбовые соединения, двигатели авиационных и морских судов. ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности с помощью растворителя, не содержащего масла. При применении в качестве уплотнительной прокладки, нанесите продукт шпателем на одну сторону уплотнителя, формируя тонкую пленку, разместите уплотнитель на узле. Покройте продуктом вторую сторону уплотнителя и соберите узел. Узел готов к эксплуатации через 4 часа, полная полимеризация наступает после 24 час. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 518-фланцевый герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE 518 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Идеально подходит для жестких стальных, железных и алюминиевых фланцев. Подходит для применения на вертикальных и перевернутых жестких металлических фланцах, т.к. имеет консистенцию геля (не стекает). Собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки ПРИМЕНЕНИЕ: Если на поверхности детали имеются следы старой прокладки, удалите их с помощью очистителя LOCTITE 7200. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится непрерывной полосой или пленкой. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 518-фланцевый герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE 518 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Идеально подходит для жестких стальных, железных и алюминиевых фланцев. Подходит для применения на вертикальных и перевернутых жестких металлических фланцах, т.к. имеет консистенцию геля (не стекает). Собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки ПРИМЕНЕНИЕ: Если на поверхности детали имеются следы старой прокладки, удалите их с помощью очистителя LOCTITE 7200. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится непрерывной полосой или пленкой. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  | LOCTITE MR 5923 - герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5923 - Представляет собой медленно сохнущую жидкость, после испарения растворителя образует на поверхности мягкую липкую пленку. Основные области применения - обработка жестких прокладок, обработанные поверхности с небольшим зазором, резьбовые соединения, двигатели авиационных и морских судов. ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности с помощью растворителя, не содержащего масла. При применении в качестве уплотнительной прокладки, нанесите продукт шпателем на одну сторону уплотнителя, формируя тонкую пленку, разместите уплотнитель на узле. Покройте продуктом вторую сторону уплотнителя и соберите узел. Узел готов к эксплуатации через 4 часа, полная полимеризация наступает после 24 час. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 518-фланцевый герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE 518 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Идеально подходит для жестких стальных, железных и алюминиевых фланцев. Подходит для применения на вертикальных и перевернутых жестких металлических фланцах, т.к. имеет консистенцию геля (не стекает). Собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки ПРИМЕНЕНИЕ: Если на поверхности детали имеются следы старой прокладки, удалите их с помощью очистителя LOCTITE 7200. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится непрерывной полосой или пленкой. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 518-фланцевый герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE 518 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Идеально подходит для жестких стальных, железных и алюминиевых фланцев. Подходит для применения на вертикальных и перевернутых жестких металлических фланцах, т.к. имеет консистенцию геля (не стекает). Собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки ПРИМЕНЕНИЕ: Если на поверхности детали имеются следы старой прокладки, удалите их с помощью очистителя LOCTITE 7200. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится непрерывной полосой или пленкой. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  | LOCTITE MR 5923 - герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5923 - Представляет собой медленно сохнущую жидкость, после испарения растворителя образует на поверхности мягкую липкую пленку. Основные области применения - обработка жестких прокладок, обработанные поверхности с небольшим зазором, резьбовые соединения, двигатели авиационных и морских судов. ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности с помощью растворителя, не содержащего масла. При применении в качестве уплотнительной прокладки, нанесите продукт шпателем на одну сторону уплотнителя, формируя тонкую пленку, разместите уплотнитель на узле. Покройте продуктом вторую сторону уплотнителя и соберите узел. Узел готов к эксплуатации через 4 часа, полная полимеризация наступает после 24 час. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 518-фланцевый герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE 518 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Идеально подходит для жестких стальных, железных и алюминиевых фланцев. Подходит для применения на вертикальных и перевернутых жестких металлических фланцах, т.к. имеет консистенцию геля (не стекает). Собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки ПРИМЕНЕНИЕ: Если на поверхности детали имеются следы старой прокладки, удалите их с помощью очистителя LOCTITE 7200. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится непрерывной полосой или пленкой. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 518-фланцевый герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE 518 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Идеально подходит для жестких стальных, железных и алюминиевых фланцев. Подходит для применения на вертикальных и перевернутых жестких металлических фланцах, т.к. имеет консистенцию геля (не стекает). Собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки ПРИМЕНЕНИЕ: Если на поверхности детали имеются следы старой прокладки, удалите их с помощью очистителя LOCTITE 7200. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится непрерывной полосой или пленкой. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  | LOCTITE MR 5923 - герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5923 - Представляет собой медленно сохнущую жидкость, после испарения растворителя образует на поверхности мягкую липкую пленку. Основные области применения - обработка жестких прокладок, обработанные поверхности с небольшим зазором, резьбовые соединения, двигатели авиационных и морских судов. ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности с помощью растворителя, не содержащего масла. При применении в качестве уплотнительной прокладки, нанесите продукт шпателем на одну сторону уплотнителя, формируя тонкую пленку, разместите уплотнитель на узле. Покройте продуктом вторую сторону уплотнителя и соберите узел. Узел готов к эксплуатации через 4 часа, полная полимеризация наступает после 24 час. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 518-фланцевый герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE 518 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Идеально подходит для жестких стальных, железных и алюминиевых фланцев. Подходит для применения на вертикальных и перевернутых жестких металлических фланцах, т.к. имеет консистенцию геля (не стекает). Собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки ПРИМЕНЕНИЕ: Если на поверхности детали имеются следы старой прокладки, удалите их с помощью очистителя LOCTITE 7200. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится непрерывной полосой или пленкой. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 518-фланцевый герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE 518 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Идеально подходит для жестких стальных, железных и алюминиевых фланцев. Подходит для применения на вертикальных и перевернутых жестких металлических фланцах, т.к. имеет консистенцию геля (не стекает). Собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки ПРИМЕНЕНИЕ: Если на поверхности детали имеются следы старой прокладки, удалите их с помощью очистителя LOCTITE 7200. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится непрерывной полосой или пленкой. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  | LOCTITE MR 5923 - герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5923 - Представляет собой медленно сохнущую жидкость, после испарения растворителя образует на поверхности мягкую липкую пленку. Основные области применения - обработка жестких прокладок, обработанные поверхности с небольшим зазором, резьбовые соединения, двигатели авиационных и морских судов. ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности с помощью растворителя, не содержащего масла. При применении в качестве уплотнительной прокладки, нанесите продукт шпателем на одну сторону уплотнителя, формируя тонкую пленку, разместите уплотнитель на узле. Покройте продуктом вторую сторону уплотнителя и соберите узел. Узел готов к эксплуатации через 4 часа, полная полимеризация наступает после 24 час. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 518-фланцевый герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE 518 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Идеально подходит для жестких стальных, железных и алюминиевых фланцев. Подходит для применения на вертикальных и перевернутых жестких металлических фланцах, т.к. имеет консистенцию геля (не стекает). Собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки ПРИМЕНЕНИЕ: Если на поверхности детали имеются следы старой прокладки, удалите их с помощью очистителя LOCTITE 7200. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится непрерывной полосой или пленкой. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 518-фланцевый герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE 518 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Идеально подходит для жестких стальных, железных и алюминиевых фланцев. Подходит для применения на вертикальных и перевернутых жестких металлических фланцах, т.к. имеет консистенцию геля (не стекает). Собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки ПРИМЕНЕНИЕ: Если на поверхности детали имеются следы старой прокладки, удалите их с помощью очистителя LOCTITE 7200. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится непрерывной полосой или пленкой. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE MR 5972 - фланцевый уплотнитель незастывающий (термостойкий) ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5972 - медленно сохнущая вязкая паста. Не затвердевает и сохраняет гибкость. Применяется на пробковых, бумажных, пластиковых и металлических поверхностях. Области применения – уплотнительные прокладки, фланцевые и резьбовые соединения, коллекторы, трубные фитинги, паровые трубопроводы, коробки передач и кожухи (крышки). ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите и высушите сопрягаемые поверхности. Нанесите продукт на обе поверхности и распределите шпателем. Немедленно соберите узел не дожидаясь высыхания продукта. По необходимости затяните до необходимой прочности. Выдержите время в 3 − 5 час перед использованием оборудования. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  | LOCTITE MR 5923 - герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE MR 5923 - Представляет собой медленно сохнущую жидкость, после испарения растворителя образует на поверхности мягкую липкую пленку. Основные области применения - обработка жестких прокладок, обработанные поверхности с небольшим зазором, резьбовые соединения, двигатели авиационных и морских судов. ПРИМЕНЕНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности с помощью растворителя, не содержащего масла. При применении в качестве уплотнительной прокладки, нанесите продукт шпателем на одну сторону уплотнителя, формируя тонкую пленку, разместите уплотнитель на узле. Покройте продуктом вторую сторону уплотнителя и соберите узел. Узел готов к эксплуатации через 4 часа, полная полимеризация наступает после 24 час. СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 518-фланцевый герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE 518 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Идеально подходит для жестких стальных, железных и алюминиевых фланцев. Подходит для применения на вертикальных и перевернутых жестких металлических фланцах, т.к. имеет консистенцию геля (не стекает). Собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки ПРИМЕНЕНИЕ: Если на поверхности детали имеются следы старой прокладки, удалите их с помощью очистителя LOCTITE 7200. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится непрерывной полосой или пленкой. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 518-фланцевый герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE 518 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Идеально подходит для жестких стальных, железных и алюминиевых фланцев. Подходит для применения на вертикальных и перевернутых жестких металлических фланцах, т.к. имеет консистенцию геля (не стекает). Собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки ПРИМЕНЕНИЕ: Если на поверхности детали имеются следы старой прокладки, удалите их с помощью очистителя LOCTITE 7200. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится непрерывной полосой или пленкой. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки СОСТАВ: Смола, изопропанол, наполнители, пропан-2-ол ОБЪЁМ: 200 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |