Раздел 1: Обозначение вещества/смеси и компании/предприятия

***Bezeichnung des Produktes***

Идентификатор продукта:

Loctite 9483A Kit component

***Enthält Gefahrenauslöser GHS***

***Verwendung***

Основное применение вещества или смеси и применение нерекомендуемое:

Применение продукта:

2-компонентный эпоксидный клей

***Dänemark: PR-Nummer***

***Norwegen: PR-Nummer***

***Nationale Vorschriften Tschechische Repuplik; Hersteller/Importeur/Lieferant***

Информация о поставщике паспорта безопасности:

OOO Henkel Rus

***Straße***

Kolokolnikov Per. 11, office 308

***Postleitzahl/Stadt***

| 107045 | Moscow |
| --- | --- |

***Land zur VKORG.***

Российская Федерация

***Telefon***

| тел.: | +7 (495) 745-2308 |
| --- | --- |

***FAX-Nr.***

| Факс №: | +7 (495) 745-2310 |
| --- | --- |

***Auskunftgebender Bereich.***

Ru-MSK-ProductSafety@ru.henkel.com

***Identification of manufacturer, importer or distributor***

***Notfall-Nr.***

Телефон для экстренной связи:

+7 812 320 32 84 (Лаборатория бытовых и промышленных клеев), часы работы 9:00-17:30.

***Angaben zu Giftzentralen***

***Nationale Vorschriften Finnland***

***---Standardklassifizierung (SIC) ---***

Раздел 2: Идентификация рисков

***Mögliche Gefährdungen  für Mensch und Umwelt nicht Loctite**

***GHS Classification***

Классификация вещества или смеси:

***Einstufung CLP***

***Classification DPD – Hazardous Substance Rating (EU)***

Классификация (DPD):

| Xi - Раздражитель |  |
| --- | --- |

R36/38 Раздражает глаза и кожу.

| Xi - Раздражитель |  |
| --- | --- |

R43 Возможна сенсибилизация при контакте с кожей.

| N - экологически опасный |  |
| --- | --- |

R51/53 Ядовито для водных организмов, вызывает в водоемах долговременные вредные эффекты.

***GHS label elements **

***GHS Pictograms***

***Kennzeichnungselemente (DPD)**

Элементы этикетки (DPD):

| Xi - Раздражитель |  | N - экологически опасный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

***Allgemeine Nota**

***R-Sätze**

Фразы о рисках:

R36/38 Раздражает глаза и кожу.

R43 Возможна сенсибилизация при контакте с кожей.

R51/53 Ядовито для водных организмов, вызывает в водоемах долговременные вредные эффекты.

***S-Sätze**

Фразы о безопасности:

S24 Не допускать контакта с кожей.

S26 При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

S28 При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

S37 Носить специальные защитные перчатки.

S61 Избегать попадания в окружающую среду. Следовать специальным указаниям/паспорту безопасности.

***Spezifische Grenzwerte**

***Nota zur Zubereitung**

***Zusatzinformation**

***Besondere Kennzeichnung***

Дополнительные указания:

Содержит эпоксидные компоненты. Смотрите информацию, предоставляемую от производителя.

***Gefahrenauslöser***

содержит:

Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола (МВ < = 700) , RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола, MW<=700

***Sensibilisierende Stoffe >= 0,1%***

***Carcinogenic substances ***

***Other hazards***

Другие риски:

Отсутствуют при надлежащем применении

Раздел 3: Информация о составе

***Charakterisierung von Zubereitungen***

Общая техническая характеристика продукта:

Эпоксидная смола

Декларация об ингридиентах в соответствии с CLP (EC) № 1272/2008:

***Inhaltsstoffangaben bei gefährlichen Zubereitungen***

| Опасные составные вещества CAS № | EC номер REACH-Рег. № | Содержание | Классификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола (МВ < = 700) 25068-38-6 |  | 40- 60 % | Хронические опасности для водной среды 2 H411 Сильное раздражение глаз 2 H319 Раздражение кожи 2 H315 Сенсибилизатор кожи 1 H317 |
| RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола, MW<=700 28064-14-4 |  | 40- 60 % | Сильное раздражение глаз 2 H319 Раздражение кожи 2 H315 Сенсибилизатор кожи 1 H317 Хронические опасности для водной среды 2 H411 |

Только опасные ингредиенты, для которых CLP классификация уже доступна, отражены в этой таблице.

Полная расшифровка Н-утверждений и других аббревиатур находится в секции 16 "Другая информация".

Субстанции без классификации могут иметь доступные пределы по взрывоопасности на рабочих местах.

*** alte Tabelle

Декларация об ингридиентах в соответствии с DPD (EC) № 1999/45:

***Inhaltsstoffangaben bei gefährlichen Zubereitungen***

| Опасные составные вещества CAS № | EC номер REACH-Рег. № | Содержание | Классификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола (МВ < = 700) 25068-38-6 |  | 40 - 60 % | R43 Xi - Раздражитель; R36/38 N - экологически опасный; R51/53 |
| RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола, MW<=700 28064-14-4 |  | 40 - 60 % | Xi - Раздражитель; R36/38, R43 N - экологически опасный; R51/53 |

Полный текст фраз о рисках, обозначенных кодом, приведен в разделе 16 "Другая информация".

Субстанции без классификации могут иметь доступные пределы по взрывоопасности на рабочих местах.

***Inhaltsstoffangabe lt. Etikett***

***Zusätzliche Inhaltsstoffe***

***Allergene Duftstoffe >= 100 ppm***

***Inhaltsstoffangabe: Bemerkung zum SDB***

Раздел 4: Меры оказания первой помощи

Описание мер оказания первой помощи:

***allgemeine Hinweise***

***nach Einatmen***

при отравлении ингаляционным путем (после вдыхания):

Поместить на свежий воздух. Если симптомы продолжаются, обратиться за помощью к врачу.

***nach Hautkontakt ***

при контакте с кожей:

Промыть под струей воды с мылом.

Обратиться к врачу.

***nach Augenkontakt***

при попадании в глаза:

Промыть под струей воды (в течение 10 минут), при необходимости обратиться к врачу.

***nach Verschlucken***

при проглатывании:

Прополоскать полость рта, выпить 1-2 стакана воды, не допускать рвоты.

Обратиться к врачу.

***Most important symptoms and effects***

Наиболее важные симптомы и эффекты: острые и замедленные:

Кожа: Сыпь, крапивница.

***Indication of immediate medical attention and special treatment needed***

Информация о требуемой немедленной медицинской помощи и обработке:

Смотри раздел: Описание мер оказания первой помощи

Раздел 5: Меры по тушению пожара

***Brandverhalten***

***Geeignete Löschmittel***

Соответствущие средства пожаротушения:

Рекомендуемые средства тушения пожаров:

диоксид углерода, пена, порошок

***Ungeeignete Löschmittel***

Запрещенные средства тушения пожаров:

неизвестно(ы)

***Special hazards arising from the substance or mixture***

Особые риски возникающие от вещества или смеси:

Оксиды углерода, оксиды азота, раздражающие органические испарения.

***Besondere Schutzausrüstung bei Brandbekämpfung***

Рекомендации для тушащих пожар:

Одеть индивидуальные дыхательные аппараты и поный комплект защитной спецодежды.

***Zusätzliche Hinweise Brandbekämpfung***

Раздел 6: Мероприятия при утечке

***allgemeine Hinweise***

***Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen***

Меры личной безопасности, защитная одежда и необходимые процедуры:

Не допускать попадания в глаза и на кожу.

***Umweltschutzmaßnahmen***

Мероприятия по защите окружающей среды:

Не позволять продукту проникать в дренажную систему.

***Verfahren zur Reinigung und Beseitigung***

Методы и материалы для сбора и очистки:

Небольшие проливы подтереть бумажными полотенцами и поместить их в контейнер для уничтожения.

При больших проливах абсорбировать на инертные абсорбирующие материал и поместить их затем в закрытый контейнер для уничтожения.

Промыть место разлива/россыпи тщательно с мылом и водой или раствором детергента.

***Zu vermeidende Bedingungen bei der Beseitigung***

***Nationale Besonderheiten Dänemark**

***Abfallentsorgung**

***Verweis auf andere Abschnitte***

Ссылка на другие разделы

Смотри рекомендации в разделе 8

Раздел 7: Использование и хранение

***Handhabung***

Указания для безопасного хранения:

***Hinweise zum sicheren Umgang***

Использовать только в местах с хорошей ветиляцией.

Не допускать попадания в глаза и на кожу.

Избегать длительных и повторяющихся контактов с кожей с целью минимизации риска сенсибилизации

***Brand- und Explosionsschutz***

***Nationale dänische Besonderheiten/ Vorschrift zur Handhabung***

***Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Санитарные мероприятия:

***Hygienemaßnahmen**

Надлежащая промышленная гигиена должна быть соблюдена

***Allgemeine Schutzmaßnahmen**

***Lagerung***

***Allg. Hinweise zur Lagerung***

***Einzuhaltende Lagerbedingungen**

***Zusammenlagerungshinweise**

Условия безопасного хранения, включая любую информацию о несовместимости:

Хранить емкость в холодном, хорошо проветриваемом помещении.

***Lagerung brennbarer Flüssigkeiten**

***Specific end uses**

Специфика конечного использования:

2-компонентный эпоксидный клей

Раздел 8: Контроль воздействия/персональная защита

***Bestandteile mit Arbeitsplatzgrenzwerten***

Контролируемые параметры:

***Exposure controls**

Контроль воздействия::

***Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen**

***Persönliche Schutzausrüstung**

***Atemschutz**

Cредства защиты дыхательных путей:

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

***Handschutz**

Средства защиты рук:

Химически-устойчивые защитные перчатки (EN 374). Подходящие материалы для кратковременного контакта или разбрызгивания (рекомендуется: индекс защиты не менее 2, соответствующий >30 минутам времени проникновения по EN 374): нитрорезина (NBR, >=0.4 мм толщины). Подходящие материалы для длительного, прямого контакта (рекомендуется: индекс защиты 6,соответствующий >480 минутам времени проникновения по EN 374): нитрорезина(NBR, >= 0.4 мм толщины). Данная информация основана на литературных источниках и на информации, предоставленной производителями защитных перчаток, или установлена по аналогии с похожими субстанциями. Примечание: на практике срок эксплуатации химически-устойчивых защитных перчаток может быть значительно короче, чем время проникновения, определенное по EN 374, как результат различных факторов (в том числе, температуры). В случае износа или появления дыр, перчатки должны быть заменены.

***Augenschutz**

Средства защиты глаз:

Надеть защитные очки.

***Körperschutz**

Средства защиты кожи:

Во время работы носить защитную спецодежду.

***Hinweise persönl. Schutzausrüstung**

***Nationale Besonderheiten Dänemark**

Раздел 9: Физико-химические свойства

***Allgemeine Eigenschaften***

*****Lieferform***

*****Beschaffenheit***

***Geruch***

***1. Phase Grundfarbe***

Информация об основных физико-химических свойствах:

| Внешнид вид |  | жидкий прозрачный |  |
| --- | --- | --- | --- |

***PH-Wert***

| pH |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Siedepunkt/-bereich***

| Начальная точка кипения |  | > 148,0 АC (> 148,0 АC) |
| --- | --- | --- |

***Flammpunkt***

| Точка вспышки |  | > 93,0 АC (> 93,0 АC) |
| --- | --- | --- |

***Zersetzungstemperatur***

| Температура разложения |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Dampfdruck***

| Давление паров |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Dichte***

| Плотность () |  | 1,1400 - 1,1800 g/cm3 |
| --- | --- | --- |

***Schüttdichte***

| Плотность засыпки |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***dyn. Viskosität***

| Вязкость |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Viskosität kinematisch***

| Вязкость (кинематическая) |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Explosivität ***

| Взрывоопасные свойства |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Löslichkeit qualitativ***

| Растворимость качественная (Раств.: вода ) |  | не смешивается |
| --- | --- | --- |

***Erstarrungspunkt/-bereich***

| Температура застывания |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Schmelzpunkt/-bereich***

| Точка размягчения |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Entzündlichkeit nach GefStoffV**

| Воспламенимость |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Selbstentzündungstemperatur***

| Температура самовозгорания |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Untere/obere Explosionsgrenze***

| Пределы взрываемости |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient ***

| Коэффициент распределения: н-октан/вода |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Verdampfungsgeschwindigkeit ***

| Скорость испарения |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Relative Dampfdichte***

| Плотность паров |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Festkörpergehalt ***

***Oxidising properties ***

| Окислительные свойства |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

Дополнительная информация:

Данные отсутствуют / Неприменимо

***Auslaufviskosität***

***Erweichungspunkt/-bereich***

***Glimmtemperatur**

***Brennzahl**

***Untere Staubexplosionsgrenze***

***Staubexplosionsklasse ***

***Mindestzündenergie ***

***Zündtemperatur***

Раздел 10: Стабильность и реактивность

***Stabilität***

***Reactivity / Zu vermeidende Stoffe***

Реактивность:

Реакция с сильными кислотами

Реагирует с сильными окислителями.

Взаимодействие с некоторыми отвердителями может вызывать экзотермическую реакцию, которая в большей массе может вызвать стремительную неконтролируемую полимеризацию.

***Chemical stability***

Химическая стабильность:

Устойчив при нормальных условиях хранения.

***Possibility of hazardous reactions***

Возможность опасных реакций:

Смотри секцию Реактивность

***Conditions to avoid / Zu vermeidende Bedingungen ***

Недопустимые условия:

Устойчив при нормальных условиях хранения или использования.

***Incompatible materials***

Несовместимые материалы:

Данные отсутствуют.

***Hazardous decomposition products / Gefährliche Zersetzungsprodukte***

Опасные продукты разложения:

Окиси углерода

***Dänemark: Curing time***

Раздел 11: Токсикологическая информация

*** Allgemeine Hinweise zur Toxikologie ***

Общая информация по токсикологии:

Препарат классифицируется на основании конвекционным методом указанным в статье 6(1)(а) Директивы 1999/45/ЕС. Важная доступная информация о влиянии на здоровье/экологию для веществ, перечисленных в Секции 3, предоставлена далее.

***Carcinogenic substances ***

*** Akute orale Toxizität ***

Пероральная токсичность:

Может вызывать раздражение органов пищеварительного тракта.

*** Akute inhalative Toxizität ***

Токсичность при вдыхании:

Может вызывать раздражение органов дыхания.

*** Akute dermale Toxizität ***

*** Hautreizung ***

Кожное раздражение:

Раздражающее действие накожу

*** Augenreizung ***

Глазное раздражение:

Раздражает глаза.

*** Sensibilisierung***

Повышенная чувствительность:

Могут вызывать аллергические реакции на коже при контакте.

*** In vivo Mutagenität***

*** Carcinogenicity***

*** Reproductive toxicity***

*** Sonstige Angaben***

*** Tabelle ACUT oral Toxicity ***

*** Skin corrosion / irritation ***

*** Serious eye damage / irritation ***

*** Respiratory or skin sensitization ***

*** Mutagenicity  (in vitro und in vivo)***

Эмбриональная мутагенность:

| Опасные составные вещества CAS № | Результат | Тип исследования / Способ приема | Метаболическая активация / Длительность воздействия | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*** Mutagenicity  (in vitro und in vivo)***

| Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола (МВ < = 700) 25068-38-6 | ***in vitro*** позитивный | ***in vitro*** bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | ***in vitro*** с и без | ***in vitro*** | ***in vitro*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*** Repeated dose toxicity***

Раздел 12: Экологическая информация

***Allgemeine Angaben zur Ökologie**

Общая информация по экологии:

Не сливать в дренажные канавы / в поверхностную воду / грунтовую воду.

Ядовито для водяных организмов.

Может оказывать длительный губительный эффект на водную среду обитания.

Препарат классифицируется на основании конвекционным методом указанным в статье 6(1)(а) Директивы 1999/45/ЕС. Важная доступная информация о влиянии на здоровье/экологию для веществ, перечисленных в Секции 3, предоставлена далее.

***Ökotoxizität**

***Mobilität**

Мобильность:

Отвержденный клей неподвижен.

***Persistenz und Abbaubarkeit**

***Bioakkumulationspotenzial**

***Chronische Invertebraten Toxizität***

***Wasserpflanzen-/Algentoxizität**

***Metabolisierung in höheren Organismen***

***Eliminierbarkeit/Potentielle Abbaubarkeit**

***Chemischer Sauerstoffbedarf  CSB-Wert***

***Biologischer Sauerstoffbedarf  BSB5-Wert***

***Sonstige Angaben***

***Spezielle dänische ökologische Vorschriften***

*** Tabelle LC50 etc. ***

*** Persistence and degradability***

*** Bioaccumulative potential / Mobility in soil (Partition Coeffizient)***

*** Results of PBT and vPvB assessment***

Раздел 13: Информация об утилизации

Методы утилизации отходов:

***Entsorgung des Produktes***

***Nationale Besonderheiten Slowakei**

***Abfallentsorgung Kap. 13**

Утилизация продукта:

Уничтожать в соответствии с местными и национальными законодательными требованиями.

***Entsorgung ungereinigter Verpackungen**

Утилизация неочищенной упаковки:

После использования тубы,картонная упаковка и бутыли, содержащие остатки продукта, должны быть уничтожены как химически зараженные отходы в авторизованном месте захоронения отходов.

Утилизация упаковки в соответствии с ведомственными предписаниями.

***Empfohlenes Reinigungsmittel**

***Abfallschlüssel**

Код отхода

080409

***Nationale Besonderheiten Dänemark**

***Abfallentsorgung Kap. 13**

Раздел 14: Информация о транспортировке

Дорожная транспортировка ADR:

| Класс: | 9 |
| --- | --- |
| Упаковочная группа: | III |
| Классификационный код: | M6 |
| Номер обознач. опасности: | 90 |
| UN №: | 3082 |
| Знаки опасности: | 9 |
| Техн. название: | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (Эпоксидная смола) |
| Код тоннеля: | (E) |

Transportzusatzdaten

Transportzusatzdaten

Transportzusatzdaten

Железнодорожный транспорт RID:

| Класс: | 9 |
| --- | --- |
| Упаковочная группа: | III |
| Классификационный код: | M6 |
| Номер обознач. опасности: | 90 |
| UN №: | 3082 |
| Знаки опасности: | 9 |
| Техн. название: | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (Эпоксидная смола) |
| Код тоннеля: |  |

Transportzusatzdaten

Transportzusatzdaten

Transportzusatzdaten

Речной транспорт ADN:

| Класс: | 9 |
| --- | --- |
| Упаковочная группа: | III |
| Классификационный код: | M6 |
| Номер обознач. опасности: |  |
| UN №: | 3082 |
| Знаки опасности: | 9 |
| Техн. название: | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (Эпоксидная смола) |

Transportzusatzdaten

Transportzusatzdaten

Transportzusatzdaten

Морской транспорт IMDG:

| Класс: | 9 |
| --- | --- |
| Упаковочная группа: | III |
| UN №: | 3082 |
| Знаки опасности: | 9 |
| EmS: | F-A , S-F |
| Вредное вещество для морской воды: | P |
| Полное название судоходной компании: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxy resin) |

Воздушный транспорт IATA:

| Класс: | 9 |
| --- | --- |
| Упаковочная группа: | III |
| Упаковочная инструкция (пассажир) | 964 |
| Упаковочная инструкция (груз) | 964 |
| UN №: | 3082 |
| Знаки опасности: | 9 |
| Полное название судоходной компании: | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoxy resin) |

***Gefahrgutfreitexte für MSDS / Dangerous goods user defined texts***

***Gefahrenhinweise***

***Weitere Angaben für den Transport (SDB)***

Раздел 15: Нормативная информация

Номативная информация по безопасности, здоровью и окружающей среде / законодательная специфика вещества или смеси:

***VOC-Gehalt ***

***VOC-MSDS ***

| Содержание летучих органических соединений (EG) | < 3,00 % |
| --- | --- |

***VOC Farben und Lacke (EU)***

***Detergenzienverordnung, wenn gefordert***

***Nationale Vorschriften***

***Deutschland***

***Österreich***

***Belgien***

***Niederlande***

***Schweiz***

***Italien***

***Frankreich***

***Norwegen***

***Dänemark***

***Tschechische Republik***

***Großbritannien***

***Polen***

***Slowakei***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Temperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Arbeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Temperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Arbeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Temperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Arbeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Temperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Arbeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Temperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Arbeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

Раздел 16: Другая информация

***R-Sätze aus Kapitel 2***

Маркировка продукта указана в Секции 2. Полная расшифровка всех аббревиатур, обозначенных кодами в этом паспорте безопасности<(>,<)> следующая:

R36/38 Раздражает глаза и кожу.

R43 Возможна сенсибилизация при контакте с кожей.

R51/53 Ядовито для водных организмов, вызывает в водоемах долговременные вредные эффекты.

***H-Sätze aus Kapitel 2***

H315 Вызывает раздражение кожи.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H319 Вызывает серьезные раздражение глаз.

H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

***Sonstige Angaben***

Дополнительная информация:

Данные основаны на современном уровне наших знаний и относятся к продукту в том состоянии, в котором он поставляется. Они описывают наши продукты в отношении требований безопасности и, таким образом, не подразумеваются как гарантия определенных свойств.

Данный лист безопасности разработан в соответствии с Рекомендациями Совета 67/548/EEC и последующих поправок, как Рекомендации Комиссии 1999/45/EC.

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Besondere Phrasen***

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***