Средство для ухода за металлическим, резиновыми и полимерными поверхностями.

Основа: Силиконовая смазка

Характеристика:

Silikon-Spray – бесцветное, многоцелевое смазочное средство на основе силиконовой смазки. Продукт содержит силиконовую смазку и рабочий газ  в качестве составляющих и поэтому экономичен в использовании. Silikon-Spray не затвердевает и устойчив к окислению.

Применение:

Silikon-Spray – применяется в различных областях. В качестве смазки в автомобилях в местах крепления балок, подголовников, антенн и подвижных соединений, в домашнем хозяйстве в оконных соединениях, навесных балках, дверных петлях, велосипедных колесах, а так же в других работах, например, для протяжки кабелей в трубах.

Важно отметить, что хорошие смазочные свойства при использовании в соединениях полимер/полимер и полимер/металл. Silikon-Spray не применяется для силиконовых каучуков.

В качестве смазки Silikon-Spray предотвращает прилипание мелких частиц к отверстиям, кроме того, предохраняет от обледенения дверные отверстия и от примерзания резиновую дверную обшивку.

Как средство для ухода Silikon-Spray применяется для освежения цвета на полимерных и резиновых деталях.

Технические характеристики:

Цвет:				бесцветный, прозрачный

Запах:			нейтральный

Консистенция:		жидко-тягучая

Плотность:			ок. 0.58 г/см2 (общая)

Температура применения:	-30°C до  150°C

кратковременно (до 1 часа):	200°C

Обработка:

Баллончик перед употреблением встряхнуть и при распылении держать вертикально. Нажатием на распылитель Silikon-Spray  наносится на деталь, при этом трубочка обеспечивает целенаправленное нанесение. Не опылять горячие детали!

Хранение:

Морозоопасность:			нет

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 20°C

(не нагревать выше 50°C!)

Упаковка:

Баллончик 300 мл,		Art.-Nr. 142.98 R