LOCTITE 5922

Поверхностный уплотнитель, длительное время сохраняющий эластичность для дополнительного уплотнения непористых прокладок, изготовленных из бумаги и картона. Используется для соединений, которые должны в дальнейшем демонтироваться. Обеспечивает полную герметичность соединения, облегчает демонтаж, позволяет повторно использовать прокладку, герметизирует трубные и резьбовые соединения. Стоек к бензину, керосину, смазке, горячей и холодной воде, антифризу, слабым кислотам и щелочам, пару. Обеспечивает герметичность узлов и агрегатов, работающих под давлением.

Инструкция по применению:

Очистить  поверхности очистителем Loctite 7061. Нанести уплотнитель на обе поверхности прокладки (на резьбу) тонким слоем. Выполнить сборку. Избыток состава удалить салфеткой. Механизм готов к эксплуатации. Рабочий диапазон температур от -50 до +200ºС.

60 мл. – арт. 29807

200 мл. – арт. 31209