Наименование продукта и фирмы-изготовителя

| Наименование | TEROSTAT-9320 SCHWARZ (Распыляемый герм.для швов черн.) |
| --- | --- |
| Код продукта | 11324J |
| Производитель | Henkel Teroson GmbH, 69112 Heidelberg |
| Телефон | +49 6221-7040 |
| Факс | +49 6221-704698 |
| Экстренные вопросы (телефон) | +49 6221-704268 |

2.  Состав / информация по составляющим компонентам

| Химический состав | Модифицированный силан полиэфир. |
| --- | --- |

Опасные для ЕС составляющие

| CAS-No. | Описание | % b.w. | Символ | R код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-82-1 | лигроиновый растворитель | <10 | Xn,N | 10-51/53-65 |
| 3069-29-2 | метилдиметоксисилан | <5 | C | 34 |

3.  Классификация опасности

R52/53 Токсичен для водных организмов; может вызывать отсроченное во времени негативное влияние на водную экосистему.

4. Меры по оказанию первой помощи

Дыхательные пути

Свежий воздух. Если симптомы не проходят, обратиться к врачу.

Кожа

Промыть обильным количеством воды с мылом.

Глаза

Немедленно промыть обильным количеством воды, удерживая веки открытыми. Обратиться к врачу.

Попадание внутрь

Не вызывать рвоты. Обратиться к врачу, предъявив (по возможности) данную информацию.

5. Меры пожарной безопасности

Ограничений нет.

6. Удаление пролитого продукта

Позволить материалу затвердеть на воздухе, а затем собрать.

7. Применение и хранение продукта

Применение

Специальных мер нет.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном помещении (10-25 С).

8. Охрана труда (пределы времени по контакту с продуктом и использование защитного оборудования)

Пределы времени контакта с продуктом – см. Токсикологическую информацию Защита органов дыхания: использовать маску при недостаточной вентиляции. Защита глаз: использовать защитные очки с боковой защитой при работе с большим количеством продукта Защита кожи: использовать защитные перчатки. S20\21 При работе с продуктом не есть, не пить и не курить. S27 Вымыть руки с мылом и водой по завершении работы и до перерывов. Использовать крем для рук.

9. Физические и химические свойства

| Агрегатное состояние | паста |
| --- | --- |
| Цвет | черный |
| Запах | бензина |
| Изменение состояния | - |
| Температура вспышки, °C (Abel/Pensky, СС) | 28 |
| Точка кипения (°C) | - |
| Температура воспламенения, °C | - |
| Пределы взрываемости, (%) | - |
| Давление пара, при 20°C, hPa | - |
| Плотность, при 20°C, гр/мл | 1,540 |
| Растворимость, при 20°C | не растворима в воде |
| рН | - |
| Вязкость, при 20°C, Physia Z 5 | - |
| Дополнительная информация | твердых составляющих 91% 2 часа при 105 С |

10. Стабильное и реактивное состояния продукта

| Термическое разложение | нет при соблюдении рекомендаций по работе |
| --- | --- |
| Опасные продукты распада | нет при соблюдении рекомендаций по работе |
| Опасные реакции | нет при соблюдении рекомендаций по работе |

11. Токсикологическая информация

Продукт содержит лигроиновый растворитель (ПДК 100 приомиль). ПДК для всего продукта нет.

12. Экологическая информация

Токсичен для водных организмов; может вызывать отсроченное во времени негативное влияние на водную экосистему. Германия, "Water contamination class" (WGK): 2. Продукт загрязняет воду. Хранить вдали от канализации.

13. Утилизация

Безопасное удаление или контролируемое сжигание.

14. Информация по транспортировке

| IMO/IMDG | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,N.O.S.,UN# 3077 class 9, PG III, EmS# none Содержит бутилбензолфталат MFAG# -.- |
| --- | --- |
| ICAO/DGR | нет ограничений |
| ADR/RID | нет ограничений Содержит бутилбензолфталат |

15. Информация по маркировке

R52/53 Токсичен для водных организмов; может вызывать отсроченное во времени негативное влияние на водную экосистему. S60 Данный продукт и его упаковка должны утилизироваться как опасные отходы.