Самоклеющиеся, шумопоглощающие маты для салона автомобиля.

Основа: Полимерная пена, покрытая полиуретаном

Характеристика:

Terodem-SP 200 – самоклеющиеся микропористые маты на, которые на внешней стороне имеют ламинирующую полиуретановую пленку.

Маты самоклеющиеся с клеевым слоем, не содержащим растворитель, на основе резины имеют высокую прилипающую способность.

Маты огнеупорные в соответствии с DIN 752000/FMVSS 303

Область применения:

Terodem-SP 200 применяется для подавления аэродинамических шумов при шумоизоляции подкапотного пространства транспортных средств.

Технические характеристики:

Цвет:						черная

Размер:					1000x500 мм

Толщина:					10 мм

Вес:						0,3 кг/м2

Крепеж:					самоклеющиеся

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Подготовка:

Оклеиваемые поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими. Для очистки применяется очиститель-разбавитель FL.

Обработка:

На бумажной стороне Terodem-SP 200 размечается желаемый размер и форма мата и окончательно вырезается. Затем снимается защитная пленка и Terodem-SP 200 прижимается клеевой стороной к основе. Температура обработки не ниже 18°C. Для повышения адгезии можно использовать клей Teroson Terokal-2444.

Хранение:Морозоопасность:			да, становится ломким

Рекомендуемая температура хранения:	15°C до 25°C

Допустимый срок хранения:		12 месяцев

Упаковка:Коробка 	6 матов *		Art.-Nr. 190.33 N 	(D/GB/F/NL)

Коробка 	6 матов *		Scandi-Code 401 * 500 x 250 mm

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.